|  | ATMOS PRODUCT SPEC.S | S.U.S. NO: 008 Y.Date: 07/06/2002 Revision : 001 Rev. Date: 12/10/2015 Page: 1/1 |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование модельного ряда: SES 1321 – 1601 VARIO серии Винтовые воздушные компрессоры |  |
| Описание : Маслосмазываемый винтовой компрессор для компремации воздуха, с ременной передачей и воздущным охлаждением, в шумопоглащающем корпусе. С автоматической системой натяжения ремня. Диапазон рабочего давления 7,5 - 13 бар (И), 3Х фазная электрическая сеть. Мощностью 132 - 160 кВт, 3 фазовая номинальная производительность электродвигателя , с изменяемой производительностью согласно стандарту ISO 1217. Техническая спецификация SES 1321-1601 VARIO SERIES, с воздушным охлаждением Давление, бар (И) SES 1321 VARIO (7.5 бар) SES 1321 VARIO (10 бар) SES 1321 VARIO (13 бар) SES 1601 VARIO (7.5 бар) SES 1601 VARIO (10 бар) SES 1601 VARIO (13 бар) Блок 1ОЕ значение: производительность по условиям всасывания (1 м³ /мин = 35.31 cfm ) 2ое значение: Энергопотребление (включая двигатель вентилятора охлаждения) 1 бар = 100000 Па = 14,5 psi 5 1:м3/мин 2: кВт 6 7 7,5 10,8-24,7 57,9-145,5 10,5-28,4 67,0-176,9 8 9 10 10,7-21,5 60,0-149,7 10,2-25,1 69,1-181,7 11 12 13 10,4-18,0 60,5-147,4 10,0-21,3 72,9-179,4 Скорость вращения электродвигателя 132 160 кВт Класс изоляции двигателя 1500 об./мин Номинальная мощность моторного вентилятора IP 55 / F Производительность охлаждения воздуха 2 x 3 кВт номинальная мощность Номинальная мощность двигателя 315 315 м3/мин Температура сжатого воздуха на выходе ( при 20 ºC температуре окр. среды) 7,5 бар 26 -- -- 30 -- -- Cº 10 бар -- 25 -- -- 29 -- 13 бар -- -- 25 -- -- 29 Рабочая температура окр.среды мин/макс -5 / + 45 Уровень шума (Pneurop PN8NTC2.2) free field conditions 78 дБ(A) Присоединительный размер вентиля сжатого воздуха (Фланец) DN100 - PN16 Размеры (Длина x Ширина x Высота) 3300 x 1920 x 2073 мм Вес (включая масло) 5075 5150 кг Остаточное содержание масла в сжатом воздухе <3 мг/м3 Примечание: Все приведенные данные соответсвтвуют номам ISO 1217 Annex C, Cagi-Pneurop PN2CPTC2 / PN8NTC2 приследующих условиях: Давление воздуха на входе - 1 бар (a) / 14.5 psia, температура воздуха на входе - 20oC / 68oF, влажность - %0 (сухой) |